## Slide 1
第2章 基础知识
02
人类听觉特点
语音信号处理基础
人类视觉特点
图像信号处理基础

## Slide 2
人类听觉特点

## Slide 3
人类听觉特点
语音的产生及数字模型
听觉系统和语音感知
语音的质量评价

## Slide 4
语音的产生及数字模型

## Slide 5
语音的研究
从语音的产生和语音
的感知方面来研究
从信号处理的角度来研究
人类对于语音的研究包括两个方面:

## Slide 6
语言的产生
决定想传达给对方的内容是什么
将内容转化成语言的形式（词和语法）
人类对语言的认识
语言学
研究语音中各个音的排列规则及其含义，包括重音、语调、声调等（各国语言，各民族语言，地方方言等）
语音学
研究语音信号是由哪些最基本的单位组成的，发声器官是如何发出声音的，建立语音产生模型，便于人类对语音信号的特性进行研究

## Slide 7
（ ）研究语音中各个音的排列规则及其含义，包括重音、语调、声调等（各国语言，各民族语言，地方方言等）
语言学
语音学
A
B
提交
单选题
1分

## Slide 8
语音的产生
声门（激励源）
产生能量
肺部
产生声带的振动
喉部
声道（信道）
口腔
鼻腔
嘴

## Slide 9
人能够发出各种不同的声音，取决于声门和声道中各种可变的部分
产生浊音（元音和浊辅音）
振动
声带
产生清音（清辅音）
不振动
是一个具有某种谐振特性的腔体，且其横截面积是可变的
声道的频率特性主要取决于声道截面的最小值出现的位置，主要由舌的位置来控制
嘴是声道的最末端，嘴的形状也影响所发出的声音
声道

## Slide 10
用数字模型表示语音信号
激励源
声道模型
辐射模型
用数字模型分别模拟
语音是时变信号，但可以认为在10~20ms的时间范围内是近似不变的
语音的数字模型是一个缓慢时变的线性系统，在10~20ms的时间内是时不变系统

## Slide 11
激励信号由一个周期脉冲发生器产生，其周期称为基音周期。
为了使浊音的激励信号具有声门气流脉冲的实际波形，还需要使这一脉冲序列通过一个声门脉冲模型滤波器，其传输函数为G（Z）
浊音：
激励信号由一个随机噪声发生器产生
清音:
浊音
清音
激励源模型
1
激励源

## Slide 12
声门脉冲滤波器
激励源模型
1
浊音

## Slide 13
通过一个声门脉冲滤波器，经过幅度调节，产生浊音信号
周期
信号
周期脉冲发生器
声门脉冲模型
基音周期
幅度控制
图1 浊音激励的产生
浊音的产生模型

## Slide 14
随机噪声发生器
幅度控制
图2 清音激励的产生
清音

## Slide 15
声道模型
2
声道可以用一个全极点模型来模拟，其系统函数的极点对应为语音的共振峰
图3 声道全极点模型

## Slide 16
嘴唇辐射模型
3
嘴唇辐射模型与嘴型有关，其传输函数：
图4 嘴唇辐射模型

## Slide 17
完整数学模型
周期脉冲发生器
声门脉冲模型G(z)
随机噪声发生器
辐射模型R(z)
声道模型V(z)
基音周期
浊音
声道参数
清音
语音
信号
图5 语音信号产生的数字模型

## Slide 18
系统函数
参数
参数：声道参数，G ，基音周期，Av、AN以及清浊音判别等都是随时间而缓慢变化的
Notes: 对于语音分析与合成，特别是语音合成，需要深入研究其数学模型，以及参数的选择。对我们来讲只需了解其原理即可。

## Slide 19
语音的数字模型是一个 [填空1] 的线性系统，在10~20ms的时间内是时不变系统
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分