## Slide 1
语音信号处理基础

## Slide 2
语音信号处理基础
语音编码的分类
  波形编码
  参数编码
常用处理算法
  傅立叶变换与短时傅立叶变换
  小波变换
  离散余弦变换 (DCT)

## Slide 3
力图使重建的语音波形保持原语音信号的波形形状。
波形
编码
特点
  话音质量好，但编码速率比较高 (64－16kb/s)。
语音编码分为两大类(1)
1

## Slide 4
通过对语音信号特征参数的提取并编码，力图使重建的语音信号具有较高的可懂度，而重建的语音信号波形与原始语音波形可以有很大的差别。
参数
编码
特点
  编码速率低，它可以达到2.4kb/s甚至更低，能够达到听懂话音，但是其主要问题是语音的自然度较低。
语音编码分为两大类(2)
1

## Slide 5
波形
编码
脉冲编码调制 (PCM)
自适应增量调制 (ADM)
自适应差分编码 (ADPCM)
自适应预测编码 (APC)
自适应子带编码 (ASBC)
自适应变换编码 (ATC)
常见的波形编码
1

## Slide 6
参数编码
线性预测编码 (LPC) 等
参数编码
1

## Slide 7
语音信号的编码方式可以分为两大类： [填空1] 和 [填空2] ，前者力图使重建的语音波形保持原语音信号的波形形状。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
2分

## Slide 8
傅立叶变换与短时傅立叶变换
小波变换
离散余弦变换
常用语音处理算法
2

## Slide 9
离散傅立叶变换

## Slide 10
离散傅立叶变换的特点
01
把时域波形分解成许多不同频率的正弦波的叠加和
02
傅立叶变换反映的是整个时间段中信号的频谱特性，信号任何时刻的微小变化都会影响到整个频谱。
03
任何有限频段上的信息都无法反映时域的某一个时间段的信号
04
不适合：时变的、非平稳信号

## Slide 11
短时傅立叶变换 (STFT)
对于时变的、非平稳信号，用窗口取得某一时间段的信号，再分析其频谱
为窗函数。

## Slide 12
短时傅立叶变换的特点
01
取较窄的时间窗，可以得到较好的时间分辨率，但是其频率分辨率降低。
02
取较宽的时间窗，可以得到较高的频率分辨率，但是时域信号的细节特性就无法分辨。
03
短时傅立叶变换无法同时满足时间分辨率和频率分辨率的要求。

## Slide 13
演示：快速傅里叶变换
[x,fs,nbits]=wavread('xxxx.wav');
fx=fft(x);
%fft函数--快速离散傅里叶变换
plot(abs(fftshift(fx)));
%fftshift函数——调整fft函数的输出顺序，将零频位置移到频谱的中心
声音信号的傅氏变换

## Slide 14
小波变换(Wavelet Transform)
是一种窗口大小（即窗口面积）固定但其形状可变的时——频局部化分析方法。
小波
分析法
01
在低频部分具有较高的频率分辨率，较低的时间分辨率
02
在高频部分具有较高的时间分辨率，较低的频率分辨率
这正符合低频信号变化缓慢而高频信号变化迅速的特点，因此，被称为数学显微镜。

## Slide 15
小波变换(Wavelet Transform)
引入了两个可变因子：平移，伸缩
连续小波变换
为小波母函数

## Slide 16
小波变换(Wavelet Transform)
为小波的平移与伸缩
01
当尺度α增加时，表示以伸展了的h(t)波形去观察整个信号x(t)
02
当尺度α减小时，表示以缩窄了的h(t)波形去观察信号x(t)的局部。
平移因子 τ 则是将扩展和缩窄了的小波沿着时间轴平移，以达到对整个时间段的覆盖和分析。

## Slide 17
人观察目标，设他所处的尺度为 j ，观察目标所获得的信息为Vj
多分辨分析的直观含义
3
当他走近目标，即尺度增加到 j+1 ，观察目标所获得的信息应该比尺度 j 下获得的信息更为丰富，即 。尺度越大，距离越近，信息越丰富；
反之，如果远离目标，即尺度 减小到 j-1，则观察目标所获得的信息比尺度 j 下获得的信息更为减少。尺度越小，距离越远，信息越稀少。

## Slide 18
几种常用的小波函数
Haar小波
Daubechies小波系
db1-db10
db1为Haar小波
其他，没有解析式

## Slide 19
小波分解的实现
L
2
L
2
L
2
H
2
H
2
H
2
s
d1
d2
dN
aN

## Slide 20
小波重构的实现
L
2
L
2
L
2
H
2
H
2
H
2
s
d1
d2
dN
aN

## Slide 21
语音信号的小波变换
[a,fs,nbits]=wavread('myg.wav');
[ca1,cd1]=dwt(a(:,1),'db4');
a0=idwt(ca1,cd1,'db4',length(a(:,1)));
subplot(4,1,1);plot(a(:,1));
subplot(4,1,2);plot(cd1);
subplot(4,1,3);plot(ca1);
subplot(4,1,4);plot(a0);
（一级分解）

## Slide 22
语音信号的小波变换
[a,fs,nbits]=wavread('tada.wav');
[ca1,cd1]=dwt(a(:,1),‘db4’);%ca1近似，cd1细节
a0=idwt(ca1,cd1,'db4',length(a(:,1)));
subplot(4,1,1);plot(a(:,1));
subplot(4,1,2);plot(cd1);
subplot(4,1,3);plot(ca1);
subplot(4,1,4);plot(a0);

## Slide 23
语音信号的小波变换
[a,fs,nbits]=wavread('myg.wav');
[c,l]=wavedec(a(:,2),3,'db4');
ca3=appcoef(c,l,‘db4’,3);%提取第3层的近似系数
cd3=detcoef(c,l,3);%提取第3层的细节系数
cd2=detcoef(c,l,2);
cd1=detcoef(c,l,1);
a0=waverec(c,l,'db4');
（三级分解）
subplot(6,1,1);plot(a(:,2));
subplot(6,1,2);plot(cd1);
subplot(6,1,3);plot(cd2);
subplot(6,1,4);plot(cd3);
subplot(6,1,5);plot(ca3);
subplot(6,1,6);plot(a0);

## Slide 24
离散余弦变换 (DCT)
正变换
正变换核

## Slide 25
离散余弦变换 (DCT)
DCT变换的系数

## Slide 26
离散余弦变换 (DCT)
反变换

## Slide 27
语音信号的DCT变换

## Slide 28
小 结
从时域信号
转换到变换域（频域、时－频域、小波域等）
几种变换
能量集中，
有利于压缩编码
从压缩角度
考虑隐藏的位置
从信息隐藏角度

## Slide 29
[填空1] 分析法是一种窗口大小（即窗口面积）固定但其形状可变的时——频局部化分析方法。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分

## Slide 30
《信息隐藏技术》
实验2：语音信号的常用处理方法上机实验
内容：
1、FFT
2、DWT
3、DCT
在matlab中调试完成课堂上的例题，练习使用常用的语音信号处理方法。
要求：
编程实现，提交实验报告。
提交方法：qq群作业。
时间：2020-3-24