## Slide 1
视频数字水印技术

## Slide 2
视频数字水印技术
视频信号的特点
  每一帧是静止图像，但与图像又有很大不同
  视频容量大，结构复杂，数据编码
  攻击特殊：如帧平均、帧剪切、帧重组、掉帧、速率改变等
  要达到算法的实时性，必须降低算法复杂度

## Slide 3
视频数字水印技术
对视频水印的要求
不可感知性
稳健性
复杂度（提取和检测应达到实时）
考虑视频的压缩编码
加入水印不应增加视频流码率
盲检测：水印检测时不应需要原始视频

## Slide 4
视频水印的分类
1
按水印技术是否与内容相关分类
第一代视频水印：与视频内容无关
MPEG1和MPEG2：帧内图I、预测图P、双向预测图B
第二代视频水印：基于内容的视频水印
MPEG4标准首次以视频对象（Video Object）概念来实现基于内容的表示，视频对象主要被定义为画面分割出来的不同物体，通过运动信息、形状信息、纹理信息来描述 。

## Slide 5
视频水印的分类
1
按照水印嵌入的策略分类
移植静止图像的水印技术，结合视频帧结构特点，形成适用于视频的水印方案。
在未
压缩域中
通过修改变换域系数，能得到较好的视频质量和较强的水印抗攻击能力，同时不会增加数据比特率。
在视频
编码器中

## Slide 6
视频水印的分类
1
按照水印嵌入的策略分类
最大优点就是不需要完全解码和再编码，提高了水印嵌入和提取的效率，但是能够嵌入的水印容量受到较大的限制，而且水印的嵌入有可能对视觉产生影响 。
在视频
码流中

## Slide 7
视频水印的分类
1
按照视频载体采用的压缩编码标准分类
基于MPEG1或MPEG2标准：如在未压缩域对视频帧进行水印嵌入，或者在视频压缩编码中进行嵌入修改，也有直接将水印信息嵌入到压缩码流中 。
基于MPEG4标准：先提取视频对象，然后选择视频对象的部分属性作变换，嵌入水印。
基于其它压缩标准的视频水印。

## Slide 8
视频水印算法
2
原始视频码流
水印嵌入
方案一
MPEG-2
编码器
压缩码流
MPEG-2
解码器
水印嵌入
方案二
水印嵌入
方案三
重建视频码流
视频水印嵌入策略

## Slide 9
视频水印算法
2
方案一
在原始视频流中嵌入水印
水印嵌入方法多，原则上图像水印方案均可应用于此，算法成熟，有稳健性水印、脆弱性水印等，可用于多种目的
①经过视频编码处理后，会造成部分水印信息丢失，给水印的提取和检测带来不便；会增加数据比特率；②对于已压缩的视频，需先解码，嵌入水印后，再重新编码，算法运算量大、效率低，防攻击能力差。
③第二代要复杂很多，主要仍然是统计不可见性和与内容同步嵌入，增强了防攻击能力，具有智能特性
优点
缺点

## Slide 10
视频水印算法
2
方案二
在视频编码器中嵌入水印
①水印仅嵌入在DCT系数中，不会增加数据比特率；
② 易设计出抗多种攻击的水印。
存在误差积累，
嵌入的水印数据量低，
没有成熟的三维时空视觉隐蔽模型。
优点
缺点
  通过修改编码阶段的DCT域中的量化系数，
  并且结合人类视觉特性嵌入水印。

## Slide 11
视频水印算法
2
方案三
在视频压缩码流中嵌入水印
没有解码和再编码的过程，提高了水印嵌入和提取的效率。
压缩比特率的限制限定了嵌入水印的数据量的大小，嵌入后效果可能有可察觉的变化。
优点
缺点

## Slide 12
视频水印算法
2
方案三
在视频压缩码流中嵌入水印
基本要求
（1）水印信息的嵌入不能影响视频码流的正常解码和显示；
（2）嵌入水印的视频码流仍满足原始码流的码率约束条件；
（3）内嵌水印在体现视觉不易察觉性的同时，能够抗有损
压缩编码。

## Slide 13
基于对象的视频水印
3
MPEG-4的应用，使得对视频对象的操作变得更加容易，这样，对视频对象的保护显得更为迫切了，正因为如此，基于对象的视频水印迅速成为视频水印的一个热门研究方向。

## Slide 15
一级标题：
二级标题：
信息安全斗争的技术和艺术
信息隐藏技术和密码技术的区别
5
思源黑体 CN Heavy
思源黑体 CN Heavy
数字 英文
Times New Roman (正文)

## Slide 16
PS:内容可编辑范围
在异形框内